## Slide 1: Procedimientos oceánicos

## Slide 2: Contenido
Combustible
NATs
En ruta

## Slide 3: Combustible
Las cifras basicas de combustible son las siguientes:
Taxi Fuel
Trip Fuel
Reserve or Contingency Fuel
Alternate Fuel
Final Reserve Fuel

## Slide 4: Taxi Fuel
Es el la cantidad de combustible esperado para ser usado desde que empezamos a trabajar en la aeronave hasta en el despegue

## Slide 5: Trip Fuel
Este combustible es calculado para todo el vuelo y consiste de lo siguiente:
Despegue y ascenso
Crucero desde el TOC hasta el TOD, incluyendo step climbs
Descenso hasta el IAF
Aproximación y aterrizaje

## Slide 6: Reserve or Contingency fuel
Este combustible es dedicado para lo siguiente:
Desviaciones por clima
Desviaciones por ATC

## Slide 7: Alternate fuel
Se deberá de calcularlo siguiente:
Aproximación fallida desde el punto de decisión hasta el aeropuerto alterno
Ascenso desde la altitud de aproximación fallida hasta el nivel de crucero
Desde el TOC hasta el TOD
Descenso hasta el IAF
Aproximación y aterrizaje

## Slide 8: Final reserve fuel
Es el combustible calculado para mantener 30 minutos en patrón de espera

## Slide 9: Operaciones NAT
Espacio aéreo OCA (Oceanic Control Areas)
A o sobre FL055 se denomina espacio aéreo controlado clase A
No tiene limite
Se deberá de volar bajo IFR a o sobre FL055
No hay radar
No hay VOR, NDB

## Slide 10: OTS
OTS Organized Track System
Regularmente son de 4 a 7 rutas paralelas
Se hacen en base a menor tiempo en ruta
Se puede evadir dicho sistema

## Slide 11: Trans-Atlantic tracks
Se dividen en 3:
OTS routes = NAT Track Message
Al azar
Modificada

## Slide 12: Son divididas en 7 FIRs/CTAs
Bodo Oceanic
Gander Oceanic
New York Oceanic
Reykjavik
Santa Maria
Shanwick
Sendrestrom